## Slide 1: 逻辑与计算机设计基础实验 与课程设计
施青松
Asso. Prof. Shi Qingsong
College of Computer Science and Technology, Zhejiang University
zjsqs@zju.edu.cn
数字逻辑设计
实验十
同步时序电路典型设计

## Slide 2: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 3: 实验目的
1. 掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法；
2. 掌握有限状态机描述与电路实现方法；
3. 掌握时序电路的状态图、状态方程和触发器激励函数；
4. 掌握用FPGA实现有限状态机设计、仿真与调试。

## Slide 4: 实验环境
实验设备
  1. 计算机(Intel Core i5以上，4GB内存以上)系统
  2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统(Sword)
  3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具
材料
  无

## Slide 5: 计算机软硬件课程贯通教学实验系统
▼ 核心芯片
Xilinx Kintex™-7系列的XC7K160/325资源：
162,240个，Slice：25350，片内存储：11.7Mb
▼ 存储体系 支持32位存储层次体系结构
6MB SRAM静态存储器：支持32Data，16位TAG
512M BDDR3动态存储：支持32Data
32MB NOR Flash存储 ：支持32位Data
▼ 基本接口 支持微机原理、SOC或微处理器简单应用
4×5+1矩阵按键、16位滑动开关、16位LED、8位七段数码管
▼ 标准接口 支持基本计算机系统实现
12位VGA接口（RGB656）、USB-HID（键盘）
▼ 通讯接口 支持数据传输、调试和网络
UART接口、 10M/100M/1000M以太网、 SFP光纤接口
▼ 扩展接口 支持外存、多媒体和个性化设备
MicroSD(TF）、PMOD、 HDMI、Arduino
贯通教学实验平台主要参数

## Slide 6: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 7: 实验任务
1. 用原理图设计基于状态方程描述的4位二进制同步计数器；
2. 用HDL 行为描述设计32位同步二进制双向计数器；
3. 集成到实验环境(混合 计算器，Calculation)。

## Slide 8: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 9: 4位同步二进制计数器状态表
 | 当前状态(现态) |  |  |  | 下一状态(次态) |  |  |  |  | 触发器激励(输入) |  |  | 
 | Q A | Q B | Q C | Q D | Qn+1 A | Qn+1 B | Qn+1 C | Qn+1 D |  | D A | D B | D C | D D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
状态变化条件
  计数触发
  无外部输入
输入激励
  满足次态 的输入要求
  输入方程
状态分配
  计数值决定
触发器选择
  D触发器
  4个

## Slide 10: 4位同步二进制计数器状态方程 Qn+1 A
 | Q A | Q B | Q C | Q D | Qn+1 A | Qn+1 B | Qn+1 C | Qn+1 D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
Qn+1
A  QA
格
雷
码
格雷码
Qn+1
A
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10
根据状态真值表可写出触发器A的输出函数(状态方程) 的卡诺图和化简结果
Qn+1
A

## Slide 11: 4位同步二进制计数器状态方程 Qn+1 B
Qn+1
B
Qn+1
B  QBQA  QB QA
 QA  QB
 | Q A | Q B | Q C | Q D | Qn+1 A | Qn+1 B | Qn+1 C | Qn+1 D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
格
雷
码
格雷码
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 12: 4位同步二进制计数器状态方程 Qn+1 C
Qn+1
C  QAQC  QBQC  QAQB QC
 (QA  QB )  QC
 | Q A | Q B | Q C | Q D | Qn+1 A | Qn+1 B | Qn+1 C | Qn+1 D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qn+1
C
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
格
雷
码
格雷码
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 13: 4位二进制同步计数器设计原理：DD
Qn+1
D  QAQD  QBQD  QC QD  QAQBQC QD
 (QA  QB  QC )  QD
 | Q A | Q B | Q C | Q D | Qn+1 A | Qn+1 B | Qn+1 C | Qn+1 D
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Qn+1
D
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
格
雷
码
格雷码
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 14
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
Qn+1
A  QA
格
雷
码
格雷码
Qn+1
A
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10
Qn+1
B
Qn+1
B  QBQA  QB QA  QA  QB
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10
Qn+1
C  QAQC  QBQC  QAQB QC
 (QA  QB )  QC
Qn+1
C
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10
Qn+1
C  QAQC  QBQC  QAQB QC
 (QA  QB )  QC
Qn+1
C
0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
QB QA
QD Qc
00
01
11
10
00
01
11
10

## Slide 15: 激励函数(触发器输入方程)
同步时序电路采用D触发器实现，可以求出激励函数为：
  根据D触发器特征方程：Qn+1 = Dn
  增加一个4位进位输出RC
只有一个触发器的时序电路状态方程

## Slide 16: 4位二进制同步计数器逻辑原理图
画出逻辑电路图
  根据触发器输入方程
结构描述
  根据电路结构写描述
  与电路图一一对应
  描述方法
    可用原理图直接描述
    也可以用HDL描述

## Slide 17: Verilog语言的三种描述方式
Verilog语言的三种描述方式
（1）数据流描述：采用assign语句，该语句被成为连续赋值语句。 例：异或操作
assign out = ina^inb;

## Slide 18: Verilog语言的三种描述方式
（2）行为描述：使用always和initial语句块，其中出现的语句称为过程赋值语句。 例：异步复位D触发器复制代码
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if (!rst_n)
#DELAY out <= 1'b0;
else
#DELAY out <= data;
end

## Slide 19: Verilog语言的三种描述方式
（3）结构化描述：实例化已有的功能模块。包括三种形式： a）module实例化：实例化已有的module； b）门实例化：实例化已有的基本门原语； c）UDP实例化：实例化用户定义的原语。 例：使用基本门进行异或操作
xor xor_a(out, ina, inb);

## Slide 20: 模块结构描述
结构描述：与逻辑电路结构对应的描述
  利用模块调用描述系统或部件
    1) 调用内置门原语(在门级结构描述)；
    2) 调用开关级原语(在晶体管开关级结构描述)；
    3) 调用用户定义（UDP）的原语(在门级结构描述)；
    4) 模块实例 (创建层次结构结构描述)。
  与原理图对应的描述，加深时序电路的感性认识
实验中需要使用的主要门级单元模块(原语)
  非门：
  名称：INV 接口：I，O
  示例：INV NotA (.I(a), .O(na))；
  二输入或非门：
  名称：NOR2 接口：I0，I1，O
  示例：NOR2 G1 (.I0(a), .I1(b), .O(na_b));

## Slide 21: 本实验使用到的原语汇总表
逻辑门 | 名称 | 接口 | 示例
非门 | INV | I,O | INV NotA (.I(a), .O(na))；
二输入或非门 | NOR2 | I0,I1,O | NOR2 G1(.I0(a), .I1(b), .O(c));
三输入或非门 | NOR3 | I0,I1,I2,O | 
四输入或非门 | NOR4 | I0,I1,I2,I3,O | 
二输入异或非门 | XNOR2 | I0,I1,O | XNOR2 G1(.I0(a), .I1(b), .O(c));
二输入与门 | AND2 | I0,I1,O | 
二输入或门 | OR2 | I0,I1,O | 
二输入与非门 | NAND2 | I0,I1,O | 
D触发器 | FD | C,clock D,data in Q dataout | FD FFDA (.C(clk), .D(Da), .Q(Qa)); defparam FFDA.INIT = 1'b0; // 定义D触发器的初值为0

## Slide 22: 4位同步计数器结构化描述：原语描述
module counter_4bit(clk, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
………… //端口及变量定义
FD FFDA (.C(clk),.D(Da),.Q(Qa)),
FFDB (.C(clk),.D(Db),.Q(Qb)),
FFDC (.C(clk),.D(Dc),.Q(Qc)),
FFDD (.C(clk),.D(Dd),.Q(Qd));
defparam FFDA.INIT = 1'b0; // define initial value of the D type Flip-Flop
defparam FFDB.INIT = 1'b0;
defparam FFDC.INIT = 1'b0;
defparam FFDD.INIT = 1'b0;
INV GQa (.I(Qa), .O(nQa)), //4个非门， FD实例没有反向输出端
GQb (.I(Qb), .O(nQb)),
GQc (.I(Qc), .O(nQc)),
GQd (.I(Qd), .O(nQd));
assign Da = nQa; //赋值描述
XNOR2 ODb (.I0(Qa), .I1(nQb), .O(Db)), //2输入异或非
ODc (.I0(Nor_nQa_nQb), .I1(nQc), .O(Dc)),
ODd (.I0(Nor_nQa_nQb_nQc), .I1(nQd), .O(Dd));
NOR4 ORc (.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .I3(nQd), .O(Rc)); //4输入或非门
NOR2 G1 (.I0(nQa), .I1(nQb), .O(Nor_nQa_nQb)); //2输入或非门
NOR3 G2(.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .O(Nor_nQa_nQb_nQc));
endmodule
也可调用实验九设计的D触发器

## Slide 23: 4位同步计数器 数据流描述
module counter_4bit(clk, rst, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
………… //端口定义
wire Da, Db, Dc, Dd, nQa, nQb, nQc, nQc, Rc;
reg Qa, Qb, Qc, Qd;
assign Da = nQa;
assign Db = ~(nQa^nQb);
assign Dc = ~( (~(nQa | nQb)) ^ nQc);
assign Dd = ~((~(nQa | nQb | nQc)) ^ nQd);
assign Rc = ~(nQa | nQb | nQc | nQd));
always @ (posedge clk)
if (rst) {Qa,Qb,Qc,Qd} <= 4’b0000; //同步清零
else begin
Qa <= Da;
Qb <- Db;
Qc <= Dc;
Qd <= Dd;
end
endmodule
assign数据流描述
always行为描述

## Slide 24: 四位同步二进制双向计数器激励方程
激励函数与结构化行为描述
  行为描述简单
  结构化有利于学习
S = 1时，正向计数，各触发器逻辑表达式同前面
S = 0时，反向计数，各触发器逻辑表达式如下式
module counter_4rev (clk, rst,s, cnt, Rc);
………… //端口定义
wire Da,Db,Dc,Dd,nQa,nQb,nQc,nQc, Rc;
reg Qd , Qc, Qb, Qa;
assign Da = ? ;
assign Db = ? ;
assign Dc = ? ;
assign Dd = ? ;
assign Rc = ? ;
assign cnt = {Qd , Qc, Qb, Qa};
always @ (posedge clk)
if (rst) cnt <= 4’b0000; //同步清零
else {Qd, Qc, Qb, Qa} <= {Dd,Dc,Db,Da};
endmodule
根据理论课自行完成分析过程
assign数据流描述
always行为描述

## Slide 25: 32位同步二进制可逆计数器：行为描述
同步二进制可逆计数器行为描述
module counter_32bit_rev(input wire clk, s,
output reg [31:0] cnt, //32位计数器
output wire Rc);
// (~|cnt)：先对cnt的每一位进行“或”运算,再对结果取非。即cnt[31:0]=0时: (~|cnt)=1
// 反向计数，cnt=全0时借位：条件(~s & (~|cnt)) ==1，需s=0, cnt[3:0]=0。
// 正向计数，cnt=全1时进位：条件( s & ( &cnt)) ==1，需s=1, cnt[3:0]=F…
assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt)); //进位或借位时
always @ (posedge clk) begin
if(s) cnt <= cnt + 1; //s==1时，正向计数
else cnt <= cnt ‐ 1; //s==0时，反向计数
end
endmodule
行为描述简单抽象：
不利于逻辑电路原理学习
实际设计中常采用行为描述
always行为描述

## Slide 26: Course Outline
实验目的与实验环境
实验任务
实验原理
实验操作与实现
Notes:   Rudimentary logic functions=基本的逻辑函数

## Slide 27: 设计工程一：FSM
设计实现4位计数器
  用状态机分析实现
  状态存储选用D触发器
  通过求解D触发器激励方程设计计数器时序逻辑电路
设计实现32位二进制双向计数器
  增加计数器初始化功能
  初值用输入模块Ai，初值加载控制信号为Load
将上述二个计数模块集成到实验八的顶层模块
  修改实验八顶层模块为：Top_FSM
  其余功能不变，新增功能：
    4位计数显示用LED(Sword/Arduino)
    32位双向计数器显示用通道3

## Slide 28: 设计要点
新建工程：FSM
  FSM=Finite state machine
设计4位计数器
  用原理图输入实现
  选用D触发器实例：FD
    注意：FD没有反向输出Qn
    也可用实验九的MB_DFF
参考激励方程画逻辑图

## Slide 29: 4位同步二进制计数器激励与仿真
module counter_4bit_Test;
……
initial begin //初始
// Initialize Inputs
clk = 0;
forever #50 clk <= ~clk;
end
endmodule
学习Veri代码描述
  打开View HDL Functional Model分析学习模块的代码描述
仿真时钟也可以这样获得
进位

## Slide 30: 四位同步二进制计数器测试
输入时钟用1秒脉冲信号：
  用通用分频输出：clkdiv[26]
  也可以设计1秒时钟辅助模块：clk_1s
仿真通过后封装逻辑符号 :Counter_4bit
辅助模块：1秒定时器模块
  输入100MHz的时钟信号
  输出周期为1秒的时钟信号
  用于计数器测试
顶层模块采用Top-FSM
  采用实验八工程2的顶层模块
I/O引脚分配
  LED[6:2]=Rc_4,Qd,Qc,Qb,Qa

## Slide 31
设计32位同步双向计数器
  用行为描述实现：counter_32_rev.v
  双向控制信号：s
  增加计数器初始化功能
    初值Pdata[31:0]=输入模块Ai，
    初值加载控制信号为Load
  参考描述

## Slide 32: 32位同步二进制计数器激励与仿真
参考32位加法器仿真
仿真通过后封装逻辑符号
学习Veri代码描述
  打开View HDL Functional Model分析学习模块的代码描述
？仿真结果(请设计完成)

## Slide 33: 32位可逆同步计数器测试
输入时钟用1秒脉冲信号：
  辅助模块：clk_1s
  也可以用通用分频输出：clkdiv[29]
仿真通过后封装逻辑符号 :Counter_32bit_rev
顶层模块采用Top-FSM
  采用实验八32位加法的顶层模块
I/O引脚分配
  S：控制计数方向，push_out(0)
  Load：并行置入控制， push_out(1)
  PData：并行输入数据Ai
  cnt：32位计数输出接显示通道data3

## Slide 34: 辅助模块：1Hz的秒脉冲方波
100MHz信号通过50,000,000次分频后，得到1Hz的秒脉冲方波，用于计数器的脉冲输入。
module counter_1s(clk, clk_1s);
input wire clk;
output reg clk_1s;
reg [31:0] cnt;
always @ (posedge clk) begin
if (cnt < 50_000_000) begin //50M*(1/100M)S=0.5S
cnt <= cnt + 1;
end else begin
cnt <= 0;
clk_1s <= ~clk_1s; // clk_1s==1的时间=0.5s
end // clk_1s==0的时间=0.5s
end //周期T=1S
endmodule

## Slide 35: 集成混合计算器：计数功能
集成Calculation
  复制实验八的顶层模块，并改名为：Top-FSM.sch
    集成：4位计数器命名M9、32位计数器命名M9-1
  接口分配
    M9：输入clk=Div[26]；输出LED={SW(1),Rc_4,Qd,Qc,Qb,Qa,N0,Co}
    M9-1：输入clk=Div[26]，s= BTN0 ，Load= BTN1 ，Pdata=Ai；输出cnt→显示通道3(data3)

## Slide 36: 物理验证
输入接口物理映射
  SW[7:5] = 通道选择
    = 000：输入Ai；= 001：修改加数；=010： ALU输出
    = 011：32位计数输出

## Slide 37: 输入设备功能定义
开关定义 | =0 | =1 | 备注
SW[0] | 未用 |  | 
SW[1] | 32位二进制高16位 | 32位二进制低16位 | 
SW[4:2] | ALU功能选择 | ALU功能选择 | 见ALU功能控制
SW[7:5] | 通道选择 =000 =001 =010 …… =111 | 通道0 通道1 通道2 通道3 …… | Ai Bi RES(ALU_Out) Cnt
按键定义 | =0 | =1 | 备注
Button[0] |  | 计数方向 | S
Button[1] |  | 并行置入控制 | Load
Button[2] |  |  | 
Button[3] |  |  | 

## Slide 38: ALU及计数器功能控制
ALU功能选择 | =0（XXX） | =1（功能） | 备注
SW[4:2]= ALU_Ctr(2:0) | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 与 或 加 自定义 自定义 自定义 减 Slt | SW[4]=0 SW[4]=1 A<B，A=1，否则A=0
Button[0]=s | 减1计数 | 加1计数 | 输入模块是移动
Button[1]=Load | 计数 | 初始化 | 输入模块是移动

## Slide 39: 实验十的顶层结构

## Slide 40
同学们: 每次做完实验请整理好实验台，放好仪器，理清桌面。